Sposób i układ do kompensacji parametrów rezonansowych pasywnych przetworników elektromagnetycznych dla muzycznych instrumentów strunowych.

Producenci strunowych instrumentów muzycznych z klasycznymi przetwornikami elektromagnetycznymi stale poszerzają swoją ofertę rynkową i na chwilę obecną nic nie wskazuje, aby sytuacja ta miała zmienić się, nawet w odległej perspektywie. Istnieje zatem potrzeba modernizacji tradycyjnych rozwiązań za pomocą techniki analogowej, która przez znaczną część muzyków jest ceniona wyżej  niż technologie cyfrowe.

Proponowany wynalazek, przeznaczony głównie dla gitarzystów i basistów, umożliwia poprawę właściwości tonalnych instrumentu, zwłaszcza w górnym i środkowym paśmie.

STAN OBECNY

Rozwiązanie problemu wpływu toru sygnałowego na właściwości tonalne przetwornika elektromagnetycznego jest od wielu lat przedmiotem poszukiwań konstruktorów, którzy starają się rozwiązać następujące problemy:

- ekranowanie powodujące wzrost pojemności kabla oraz istotne zmiany w parametrach sygnałowych;

- zmniejszanie pasma oraz niekorzystny wpływ na parametry rezonansowe przetwornika elektromagnetycznego obwodów regulacji barwy, za pomocą filtra dolnoprzepustowego RC;

- modyfikowanie toru sygnałowego, np. poprzez wykorzystanie bardzo krótkich kabli czy wymontowanie obwodów regulacji barwy.

NOWE PODEJŚCIE

W celu zniwelowania niedogodności wynikających ze stosowania dostępnych dotychczas rozwiązań, podjęto prace nad stworzeniem nowego, uniwersalnego układu oraz sposobu kompensacji parametrów rezonansowych pasywnych przetworników elektromagnetycznych dla muzycznych instrumentów strunowych, z wykorzystaniem ujemnej pojemności o regulowanej wartości. Zastosowanie ujemnej pojemności umożliwia skompensowanie strat wprowadzonych przez obciążenie przetworników i poprawę właściwości sygnałowych w zakresie średnich i wysokich częstotliwości.

Układ do kompensacji pojemności pasożytniczych może mieć formę niewielkich rozmiarów modułu elektronicznego, możliwego do zabudowy w instrumencie muzycznym, wzmacniaczach, obwodach wejściowych efektów dźwiękowych lub jako autonomiczne zewnętrzne urządzenie. Zarówno moduł wewnętrzny, jak i zewnętrzny może być włączony do toru sygnałowego bez powodowania strat, ponieważ posiada funkcję tzw. true bypass.

ZALETY ROZWIĄZANIA

Proponowane rozwiązanie ma szereg zalet w stosunku do dotychczasowego stanu techniki:

- nie wymaga stosowania specjalnego rodzaju okablowania oraz wtyków;

- nie wymaga modyfikacji oryginalnego układu elektronicznego w instrumencie muzycznym;

- kompensacja parametrów rezonansowych przetworników elektromagnetycznych nie ogranicza się jedynie do okablowania, ale uwzględnia pojemności pasożytnicze wprowadzane przez pozostałe elementy toru sygnałowego;

- rozwiązanie może być stosowane jako autonomiczny, zewnętrzny moduł 
i może stanowić rozszerzenie funkcjonalności standardowych wejść urządzeń toru sygnałowego (np. efektów instrumentalnych, wzmacniaczy mocy, rejestratorów sygnałów itp.);

- istnieje możliwość wykorzystania zasilania typu bateryjnego lub standardowych zasilaczy stosowanych w torach sygnałowych strunowych instrumentów muzycznych;

- może być stosowane jako modyfikacja standardowych wejść aktywnych 
i pasywnych urządzeń toru sygnałowego.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- produkcja instrumentów muzycznych (głównie gitar elektrycznych i basowych);

- produkcja osprzętu dla instrumentów muzycznych (głównie gitar elektrycznych i basowych).

TWÓRCA

Dr Paweł Janik

OCHRONA PATENTOWA

Układ do kompensacji parametrów rezonansowych pasywnych przetworników elektromagnetycznych dla muzycznych instrumentów strunowych oraz sposób kompensacji parametrów rezonansowych pasywnych przetworników elektromagnetycznych dla muzycznych instrumentów strunowych został zgłoszony jako wynalazek do Urzędu Patentowego RP w dniu 25.10.2011 roku pod numerem P 396760.

DANE KONTAKTOWE rzecznik patentowy UŚ –Mariusz Grzesiczak tel. 500 335 056 mariusz.grzesiczak@us.edu.pl Biuro Współpracy z Gospodarką – Dariusz Laska tel. 512 104 418 dariusz.laska@us.edu.pl www.transfer.us.edu.pl